Załącznik Nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Nazwa komponentu | Minimalne wymagania parametrów technicznych komputerów | Sprzęt oferowany przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, model, typ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający w minimalnej konfiguracji sprzętowej uzyskanie w teście SYSmark 2012 w kolumnie SYSmark 2012 Rating minimum 163 punkty według wyników opublikowanych na stronie http://bapco.com/results#SYSmark-2012. Należy załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik. Procesor musi być zaopatrzony w efektywny system chłodzenia zapewniający poprawną pracę zestawu. |  |
| Płyta główna | Płyta główna przystosowana do obsługi zaproponowanego procesora oraz pamięci. Chipset dostosowany do oferowanego procesora i pamięci. Wyposażona w minimum: Minimum 1 magistralę rozszerzeń PCI Express 16x, Minimum 1 magistrale rozszerzeń PCI Express 1x, Wszystkich portów USB minimum 6 szt., rozmieszczonych następująco: Minimum 2 porty USB w standardzie pracy minimum 2.0 na przednim panelu oraz minimum 4 porty USB w standardzie pracy minimum 2.0 na panelu tylnym oraz min. 2 porty USB w standardzie pracy min. 3.0 Obsługa minimum 8 GB dedykowanej pamięci operacyjnej. |  |
| Karta graficzna | Zapewniającą poprawną współpracę z zaproponowanym monitorem ze złączem zgodnym z monitorem. Zapewniająca uzyskanie w teście PassMark Video Performance minimum 351 punktów w kolumnie PassMark G3D Mark według wyników testów opublikowanych na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Należy załączyć do oferty wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik. |  |
| Karta dźwiękowa | Zgodna ze standardem High Definition. Dopuszcza się stosowanie karty zintegrowanej z płytą główną. Gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy |  |
| Karta sieciowa | Ethernet minimum 10/100/1000 Mbps na porcie RJ45. Dopuszcza się możliwość stosowania kart zintegrowanych z płytą główną. |  |
| Pamięć operacyjna | Minimum 4 GB z możliwością rozszerzenia do minimum 8 GB |  |
| Pamięć masowa | Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny) Pojemność dysku minimum 1000GB Typ podłączenia dysku: SATA |  |
| Napęd optyczny | Rodzaj napędu: DVD+/-RW Do urządzenia będzie dołączone oprogramowanie pozwalające na nagrywanie obsługiwanych formatów płyt CD/DVD oraz odtwarzanie dysków CD/DVD. Oprogramowanie będzie zainstalowane na komputerze w momencie jego dostarczenia. Interfejs: SATA |  |
| Obudowa | Rodzaj obudowy dostosowany do zaproponowanych komponentów Ilość kieszeni 5,25 (Zewnętrzne): minimum 1 Ilość kieszeni 3,5 (Wewnętrzne): minimum 2 Ilość kieszeni 3,5 (Zewnętrzne): minimum 1 Cechy dodatkowe: Minimum dwa porty USB w standardzie pracy minimum 2.0 na przednim panelu, Złącza audio (słuchawki+ mikrofon) na przednim panelu. |  |
| Klawiatura | Klawiatura multimedialna USB w układzie polski programisty odporna na zalanie. |  |
| Mysz | Mysz optyczna USB Liczba przycisków: minimum 3 Pokrętło (rolka): 1 Rozdzielczość minimum: 1000 DPI |  |
| Czytnik kart pamięci | Obsługujący minimum następujące karty pamięci: SD, SDHC, MS, MMC Typ czytnika: Wewnętrzny lub wbudowany w obudowę |  |
| Odbiornik GPS | Komputer musi być wyposażony w odbiornik sygnału GPS podłączany do komputera przy użyciu portu USB. |  |
| Zasilacz | Zasilacz dostosowany do zaproponowanego zestawu – o sprawności co najmniej 80+ |  |
| System operacyjny | Spełniający warunki: Funkcja dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet oraz centralnie za pomocą dostarczonego systemu aktualizacji zdalnej. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). Praca systemu w trybie graficznym. Funkcja zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zamawiający wymaga, aby dla oferowanego systemu był dostępny zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Koszt połączenia telefonicznego do serwisu technicznego powinien być równoważny co najwyżej kosztowi połączenia lokalnego. Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez wykonawcę co najmniej przez 3 lata od chwili zakupu Warunki licencji systemu operacyjnego pozwalające na użyczanie komputerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem osobom trzecim (beneficjentom projektu) bez dodatkowych opłat. Do nośników z których zainstalowane będzie oprogramowanie należy dołączyć nośnik Recovery za pomocą, którego można odtworzyć system operacyjny wraz z licencją oraz zainstalowanym pierwotnie oprogramowaniem lub zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego wraz z licencją oraz zainstalowanym pierwotnie oprogramowaniem z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym lub równoważne. Zainstalowany system operacyjny nie powinien wymagać aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. |  |
| Oprogramowanie dodatkowe | Zainstalowane na komputerze oprogramowanie antywirusowe i firewall chroniące przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu z licencją na minimum 3 lata bezpłatnej aktualizacji oprogramowania, bazy sygnatur wirusów i zagrożeń. Zainstalowane na komputerze oprogramowanie pozwalające na zabezpieczenie niepełnoletnich użytkowników przed dostępem do treści dla nich nieprzeznaczonych znajdujących się w Internecie. Zainstalowany pakiet aplikacji biurowych w tym minimum edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych. Usługa monitorująca sprzęt: Usługa działa w wyniku instalacji oprogramowania – tzw. klienta (wykonaną w sposób manualny lub seryjny) oraz zapewnia dostęp do panelu administracyjnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu (serwerów, routerów, switchy itp.). Kontrola nad usługą następuje w pełnym zakresie z poziomu panelu administracyjnego, Usługa ani żaden dostarczany komponent nie zawiera kodu typu „adware” (w szczególności w BIOS) ani też nie modyfikuje systemu operacyjnego i/lub BIOSu. W związku z tym w każdej chwili możliwe jest całkowite usunięcie usługi z komputerów, na których była ona wcześniej wykorzystywana, a operator usługi nie ma możliwości ponownego jej uruchomienia bez udziału użytkownika. Usługa zapewnia Mechanizm autoryzacji urządzeń zabezpieczający przed podłączeniem do systemu jednostek nieuprawnionych Usługa świadczona w układzie 24/7/365. Usługa zostanie skonfigurowana przez Wykonawcę dla wszystkich komputerów na okres 3 lat z bezpłatnym dostępem do panelu administracyjnego dla Zamawiającego; Usługa zapewnia mailowe centrum wsparcia obsługi klienta, Usługa musi zostać zakupiona dla każdego z urządzeń i musi obejmować następujące funkcjonalności: możliwość inwentaryzacji zasobów sprzętowych możliwość inwentaryzacji oprogramowania i licencji, możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami, możliwość natychmiastowego lub zgodnego z ustalonym wcześniej harmonogramem automatycznego informowania użytkowników o politykach bezpieczeństwa w formie wysyłanych okresowo i automatycznie wiadomości tekstowych wraz z uzyskaniem informacji o historii ich odczytania przez użytkowników oraz raportowaniem wiadomości wysłanych i przeczytanych, możliwość natychmiastowego lub zgodnego z ustalonym wcześniej harmonogramem wykonywania zdalnie poleceń administracyjnych, zdalnego zarządzania zainstalowanym oprogramowaniem oraz wykonywania zdalnie konserwacji dysku, możliwość gromadzenia pozycji (długość i szerokość) geograficznych (w oparciu o adresy IP, urządzenia GPS) pozwalających na wyświetlenie pozycji geograficznej urządzenia na mapie cyfrowej dostępnej w Internecie, możliwość uzyskiwania alertów i powiadomień przychodzące na wskazany adres poczty elektronicznej i/lub do panelu administracyjnego usługi, możliwość generowania raportów w czasie rzeczywistym. Spełnienie w/w funkcjonalności przez samą usługę jest obligatoryjne, przy czym dopuszcza się działanie poszczególnych funkcjonalności w zależności od możliwości ich obsługi przez komponenty sprzętowe dostarczanego sprzętu. |  |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE dla komputera (należy dołączyć do oferty). Dokument poświadczający, że oferowany komputer jest produkowany zgodnie z normą Energy Star (należy dołączyć do oferty). |  |
| Okres gwarancji | Okres gwarancji co najmniej 3 lata. Czas reakcji serwisu po wcześniejszej informacji telefonicznej wynosi maksymalnie do 24 godzin w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku niemożności dokonania naprawy gwarancyjnej w miejscu użytkowania sprzętu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zabrany do naprawy. Koszty ewentualnych przesyłek sprzętu od i do serwisu ponosi Wykonawca. W przypadku niemożności naprawy sprzętu przez 7 kolejnych dni od zabrania lub wysyłki sprzętu Wykonawca winien wymienić sprzęt na nowy wolny od wad o parametrach nie gorszych od wymienianego. |  |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze oraz urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Wykonawca zapewni info o telefonicznym wsparciu technicznym w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez wykonawcę co najmniej przez 3 lat od chwili zakupu. |  |
| Monitor | Ekran z podświetleniem typu LED. Przekątna ekranu: minimum 21,5” Rozdzielczość: minimum 1920x1080 przy minimum 60Hz Czas reakcji matrycy: maksimum 8 ms Kontrast 1000:1 Kąt widzenia pion/poziom: minimum 160/170 stopni Jasność: minimum 250 cd/m2 Złącza wejściowe: minimum jeden port D-Sub lub minimum jeden port Dvi-D w zależności od sposobu połączenia z komputerem. Wbudowane głośniki minimum 2 sztuki Deklaracja zgodności CE dla monitora (należy dołączyć do oferty). Certyfikat TCO dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty). Dokument potwierdzający, że oferowany monitor jest produkowany zgodnie z normą Energy Star (należy dołączyć do oferty). |  |
| Głośniki | Zintegrowane z monitorem minimum 2 sztuki. Zamawiający nie dopuszcza głośników zewnętrznych. |  |
| Listwa zasilająca | Ilość gniazd minimum 5 sztuk. Długość kabla zapewniająca podłączenie sprzętu do najbliższego gniazdka prądowego bez konieczności przerabiania instalacji elektrycznej wewnętrznej u beneficjenta, wraz z wyłącznikiem oraz bezpiecznikiem. |  |
| Drukarka laserowa monochromatyczna | Drukarka laserowa monochromatyczna wraz z nowym, nieregenerowanym zestawem tonera/tonerów o wydajności co najmniej 4000 stron przy pokryciu 5% strony A4. Rozdzielczość druku minimum 600x600 dpi. Minimalna prędkość wydruku A4 16 stron/min. Podajnik papieru: minimum 130 arkuszy. W komplecie z kablem połączeniowym USB oraz kablem zasilającym. Deklaracja zgodności CE dla urządzenia wielofunkcyjnego (należy dołączyć do oferty). |  |
| Łącze internetowe | Dostęp do sieci Internet poprzez: Zastosowanie rozwiązań technologicznych dostępu do Internetu: systemy przesyłu radiowego, kablowego, satelitarnego lub komórkowego w zależności od miejsca zamieszkania Beneficjenta, Zastosowanie urządzeń, przewodów połączeniowych oraz innych niezbędnych urządzeń zapewniających ich połączenie do zestawów komputerowych i uzyskania za ich pomocą deklarowanej przepustowości według oferowanej technologii. Prędkość łącza: Download – minimum 2048 kbps Upload – minimum 1024 kbps Dodatkowe warunki: Stały dostęp 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Brak limitów pobierania i wysyłania. Dostępność w miesiącu na poziomie 90%. Instalacja w miejscu docelowym, uruchomienie połączenia, skonfigurowanie zestawu komputerowego do korzystania z Internetu u Beneficjenta. Przygotowanie dla Zamawiającego protokołów odbioru urządzeń sieciowych z pokwitowaniami odbioru zainstalowanych urządzeń przez Uczestników projektu. W przypadku zmiany Uczestników projektu przeniesienie i aktywacja łącza Internetowego na nowy adres wskazany przez Zamawiającego. |  |